; Identified Errors,  Changes and User Comments for New_RFE HA-SDR Filter Unit,

;Current Version 0.91

; Date:   2009-10-04

:Author:  Hans Brandl, Munich, Germany; DC4MG;  hans.brandl@gmx.net

;-------------------------------------------------------------------------------

Change History:  First published version: V0.9, 2009-09-07

; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changes for V0.91:

DL3ED: Es wurde nicht das Low Pass Filter auf 15 und 17m geschaltet. Nach dem 
ich gemassen hatte stellte sich ein Schluß zwischen Pin 14 und 15 von IC 
5 raus. Der Fehler ist das die Leiterbahn am Stecker SV_TO_TRX_BOARD 
nicht um Pin 1 herum geführt wird sondern Kontakt hat. Man muss die 
Leiterbahn davor und dahinter trennen und verbinden.

Korrigiert am 4.10.09 Bra

Dl3ED: Auf dem Schaltbild Seite 6 unten links die Bezeichnung Rx Tx/ muss 
heißen Tx Rx/.  So heißt sie auch auf dem SDR-Board.

Korrigiert am 4.10.09 Bra

DL3ED: Der Stecker X_PA_OUT ist zu nah am SV_POWER_SUPPLY dadurch kann man keinen SMA-Stecker benutzen.

Geändert am 4.10.09 Bra

DL3ED: in der Spulenwickelliste ist die Spulen L251 und L252 mit falschen  Wickeldaten.
Laut Amidon muss für eine 1,69uH Spule 22,3 Wdg haben und nicht wie in  der Liste 26Wdg.
Mit 26 Wdg.geht das Filter nur bis 6,9 MHz mit 22 Wdg. bis 7,3 MHz

Noch offen !

DL3ED: habe das LP_Filter mal mit dem NWT gemessen und musste leider feststellen das die Fequenzen nicht stimmen. Nachdem ich mit dem Amidon  Programm die Spulen nachgerechnet hatte wusste ich warum. Mit den Amidon  Daten sind die Frequenzen OK. Dies sind die ROTEN Werte in der Tabelle.

Noch offen !

DL3ED: ich habe mal die BP-Filter auf dem RFE-Board gemessen. Hier ist glaube 
ich noch etwas zu optimieren.

Noch offen !

; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

User Comments:

DL3ED and DC4MG:

Alternate type of preamplifier chip  SGA6286  (IC15)  could be  ERA-4  or    NGA-486

Attention: Alternate preamplifier chips need different  Supply-Resistors.

DL6COG:  Statt des HMC226 (Hittite) GaAs-Schalters kann auch UPG2009TB von NEC verwendet werden .